| 公制内六角圆柱头螺钉 Hex socket head cap screws |  |
| --- | --- |
| 执行标准：GB70.1、ISO4762、DIN912 材质：碳钢、合金钢、不锈钢 单位：mm 规格 d1 头部直径d2 max. 头部厚度 K max. 内六角对边 S 内六角深度 t min. 螺纹长度（参考） b 不滚花 滚花 M1.6 3 3.14 1.6 1.5 0.7 15 M2 3.8 3.98 2 1.5 1 16 M2.5 4.5 4.68 2.5 2 1.1 17 M3 5.5 5.68 3 2.5 1.3 18 M4 7 7.22 4 3 2 20 M5 8.5 8.72 5 4 2.5 22 M6 10 10.22 6 5 3 24 M8 13 13.27 8 6 4 28 M10 16 16.27 10 8 5 32 M12 18 18.27 12 10 6 36 M14 21 21.33 14 12 7 40 M16 24 24.33 16 14 8 44 M18 27 27.33 18 14 9 48 M20 30 30.33 20 17 10 52 M22 33 33.39 22 17 11 56 M24 36 36.39 24 19 12 60 M27 40 40.39 27 19 13.5 66 M30 45 45.39 30 22 15.5 72 M36 54 54.46 36 27 19 84 |